## Slide 1
Parcial 1 · Arquitectura de Computadoras (SIS-131)
Simulador de CPU de 8 bits
Arquitectura von Neumann / x86 simplificada, en Excel con VBA
FETCH
DECODE
EXECUTE
STORE
Maria Alicia Belaunde Villagomez
Docente: Ing. Paulo César Loayza Carrasco
Universidad Católica Boliviana "San Pablo" — Santa Cruz

## Slide 2
Contenido
Orden de la presentación
1
Arquitectura de la CPU
Componentes, memoria, ciclo de instrucción, ISA y banderas
2
Gestión del proyecto
Repositorio, commits, tablero Kanban y README
3
Demostración en vivo
Ejecución de los programas en el simulador

## Slide 3
¿Qué hace una CPU? Una analogía
Pensemos en una cocina: el chef sigue una receta paso a paso
RAM
El recetario
Guarda las instrucciones y los ingredientes (datos)
PC
El dedo que marca el paso
Indica qué instrucción toca leer ahora
IR
La receta en la mano
La instrucción que se está ejecutando
UC
El chef
Lee la instrucción y decide qué hacer
ALU
La batidora
Hace las cuentas: suma, resta, compara
AX BX CX DX
Los bowls
Guardan resultados de trabajo rápido

## Slide 4
Arquitectura von Neumann
Código y datos viven en la MISMA memoria y viajan por los mismos buses
CPU
Unidad de Control
ALU + banderas
ZF · CF · SF
PC · IR
AX · BX · CX · DX
MAR
MDR
RAM
256 × 8 bits
00h–7Fh
código
80h–FFh
datos
bus de control
bus de direcciones
bus de datos

## Slide 5
Los registros: la memoria rápida de la CPU
Cada uno tiene una celda fija en la hoja de Excel
Registro | Nombre | ¿Para qué sirve? | Celda
PC | Program Counter | Dirección de la siguiente instrucción | B2
IR | Instruction Register | Instrucción actual (opcode + operando) | B3
MAR | Memory Address Reg. | Dirección que se va a leer o escribir | B4
MDR | Memory Data Reg. | Dato que viene de la RAM o va hacia ella | B5
AX | Acumulador | Resultados de cálculos | B6
BX | Base | Uso general y puntero para [BX] | B7
CX | Contador | Contador de bucles | D5
DX | Datos | Uso general / temporal | D6
Registros de estado (banderas)
ZF
Zero
1 si el resultado es 0
CF
Carry
1 si hubo acarreo o préstamo
SF
Sign
1 si el bit 7 es 1 (negativo)

## Slide 6
La memoria: 256 celdas en una cuadrícula 16 × 16
Cada celda guarda 1 byte (8 bits), escrito en hexadecimal
¿Cómo leo una dirección?
82h = fila 80 + columna 02. El primer dígito es la fila, el segundo la columna.
Dos zonas
Filas 00–70: código
Filas 80–F0: datos
Colores al ejecutar
amarillo instrucción actual · verde lectura · rojo escritura

## Slide 7
El ciclo de instrucción: 4 fases
Toda instrucción pasa por estas 4 fases, siempre en el mismo orden
1
FETCH
Buscar
Traigo la instrucción de la memoria
MAR ← PC
MDR ← RAM[MAR]
IR ← MDR ; PC+1
2
DECODE
Entender
Averiguo qué instrucción es
La UC lee el opcode
y, si hace falta,
lee el operando
3
EXECUTE
Hacer
Hago la operación
La ALU calcula
y actualiza ZF CF SF
4
STORE
Guardar
Guardo el resultado
reg ← resultado
o RAM[MAR] ← MDR

## Slide 8
Ejemplo pulso a pulso: MOV AX, 0
Bytes 80 00 en la dirección 00h → 9 pulsos de reloj
Pulso | Fase | Micro-operación | Resultado
1 | FETCH | MAR ← PC | MAR = 00
2 | FETCH | MDR ← RAM[MAR] | MDR = 80
3 | FETCH | IR ← MDR ; PC ← PC+1 | IR = 80, PC = 01
4 | DECODE | UC decodifica 80h | = MOV AX, imm8
5 | DECODE | MAR ← PC | MAR = 01
6 | DECODE | MDR ← RAM[MAR] | MDR = 00
7 | DECODE | IR(op) ← MDR ; PC+1 | IR = 80 00, PC = 02
8 | EXECUTE | TMP ← IR(op) | TMP = 00
9 | STORE | AX ← TMP | AX = 00
¿Cuántos pulsos?
6
1 byte
ADD AX, BX
9
2 bytes
MOV AX, 0
10
LOAD / STORE
[dirección]

## Slide 9
¿Cómo sabe la CPU qué instrucción es?
El opcode se lee por nibbles (grupos de 4 bits)
Ejemplo: 21h
0010
operación = 2 → ADD
00
destino = AX
01
fuente = BX
= ADD AX, BX
En 1Xh–7Xh: primer dígito = operación, segundo dígito = registros
Código de cada registro
00 AX
01 BX
10 CX
11 DX
1X–7X
registro ← registro
MOV ADD SUB CMP AND OR XOR
80–9B
registro ← número
MOV AX, 5
A0–AF
memoria
LOAD / STORE
B0–BB
un registro
INC DEC NOT
C0–C6
saltos
JMP JZ JNZ JC…
FF
fin
HLT

## Slide 10
Las banderas con ejemplos
La ALU las actualiza después de cada operación aritmética o lógica
ZF = 1
Zero Flag
CMP CX, 0 cuando CX = 0
0 − 0 = 0 → el resultado es cero
JZ salta cuando ZF = 1
CF = 1
Carry Flag
ADD DX, CX con 144 + 233
377 > 255 → no cabe en 8 bits
Fibonacci termina con JC
SF = 1
Sign Flag
CMP CX, 2 cuando CX = 1
1 − 2 = FFh → bit 7 = 1 (negativo)
FFh = −1 en complemento a 2

## Slide 11
Gestión del proyecto en GitHub
Repositorio, tablero Kanban y documentación
9+
commits semánticos
feat · fix · docs · chore
3
estados en el Kanban
Backlog → In progress → Done
177
opcodes documentados
tabla ISA en el README
El README incluye
Diagramas Mermaid
Tabla ISA completa
Manual de usuario
Traza de registros
Pruebas

## Slide 12
Programa principal: multiplicación 7 × 3
Multiplicar es sumar varias veces: 7 + 7 + 7 = 21
Dir | Instrucción | ¿Qué hace?
00 | LOAD BX, [80h] | BX = 7
02 | LOAD CX, [81h] | CX = 3 (contador)
04 | MOV AX, 0 | AX = 0
06 | CMP CX, 0 | ¿B es 0?
08 | JZ FIN | si sí, terminar
0A | ADD AX, BX | BUCLE: AX = AX + 7
0B | DEC CX | CX = CX − 1
0C | JNZ 0Ah | repetir si CX ≠ 0
0E | STORE [82h], AX | FIN: guardar
10 | HLT | detener
Vueltas del bucle
1
0 + 7 = 7
CX: 3 → 2
2
7 + 7 = 14
CX: 2 → 1
3
14 + 7 = 21
CX: 1 → 0, ZF = 1
21 = 15h
queda en la dirección 82h

## Slide 13
Cuatro programas de prueba
Se eligen en la celda B25 y se cargan con LOAD PROGRAM
1
Multiplicación
7 × 3 por sumas sucesivas
82h = 15h (21)
16 instr · 126 pulsos
2
Fibonacci
Serie hasta desbordar 8 bits
A0h… = 1 1 2 3 5 8 … 233
105 instr · 727 pulsos
3
Factorial
5! con sumas anidadas
81h = 78h (120)
64 instr · 467 pulsos
4
Cuenta regresiva
De 10 a 0, guarda los pares
A0h… = 10 8 6 4 2 0
90 instr · 715 pulsos

## Slide 14
Panel de control: qué hace cada botón
Los botones controlan el reloj de la CPU
STEP
Avanza un pulso de reloj: ejecuta una sola micro-operación (ej. MAR ← PC).
STEP INSTR
Ejecuta una instrucción completa: todas sus micro-operaciones, de FETCH a STORE.
RUN
Ejecuta el programa de forma continua hasta HLT. El retardo entre pulsos se ajusta en ms.
PAUSE
Detiene RUN sin perder nada; se puede continuar con STEP o RUN.
RESET
Pone registros, banderas y PC en 00h y limpia el log. La memoria se conserva.
LOAD PROGRAM
Borra la RAM, carga el programa elegido en la lista y hace RESET.

## Slide 15
Demostración en vivo
Simulador en Excel · programa de multiplicación y Fibonacci
1
Cargar el programa
LOAD PROGRAM escribe el código y los datos en la RAM
2
Ciclo por micro-operaciones
STEP: cada pulso muestra una micro-operación en el log
3
Instrucción por instrucción
STEP INSTR: cambios en registros y banderas
4
Ejecución completa
RUN hasta HLT: resultado 15h en la dirección 82h
5
Cambio de datos en vivo
81h = 05 → el resultado pasa a 23h (7 × 5 = 35)
6
Otro programa: Fibonacci
Serie en A0h y CF = 1 al desbordar los 8 bits